REMARQUE

La structure de ce texte pour cahier des charges correspond à la systématique de cahier des charges en Word du Tase User Club (www.tase-userclub.be).

### 00.00.00	Système Photovoltaïque PV-VARIO, by CREATON TERREAL QP Wc 01-04-2024

Numéro d’ordre 1

##### 1 	CREATON TERREAL

##### 1.1 	Système photovoltaïque PV-VARIO

Remarques préliminaires générales - composants de montage / système PV intégré PV-VARIO

Sous-structure CREATON PV-VARIO, conçue pour la fixation de modules solaires à cadre avec des épaisseurs de cadre de 30 à 50 mm. Le système convient aux modules photovoltaïques disponibles dans le commerce. Le système répond à des exigences esthétiques accrues. Il permet à la fois une installation portraite (et paysage au cours de l'année 2024) des modules photovoltaïques, une disposition mixte dans le même champ de modules n'est pas possible. Le système est fixé à une sous-structure en bois avec des planches de montage d’une épaisseur minimales de 25 mm. Une sous-toiture type CREATON DUO LONGLIFE ND EXTRA et un contre lattage (min 25mm) sont requises.

Les modules photovoltaïques sont fixés sur les planches de montage à l'aide de pinces de module. Le concept de fixation permet de retirer ou de remplacer chaque module photovoltaïque individuel indépendamment des autres modules.

Aucune tuile en béton ou tuile en terre cuite n'est requise sous les modules photovoltaïques. Le système comprend une couche conductrice d'eau intégrée composée de cadres en polypropylène et assure ainsi une protection permanente contre la pluie. Le poids mort résultant de l'ensemble du système est nettement inférieur à celui d'une installation sur-posée au toit en raison de l'omission des tuiles.

Le système comprend un abergement ou cadre de solin en tôle d'aluminium pour la connexion latérale et côté faîtage à la couverture du toit.

Il comprend également un tablier d'étanchéité moulable renforcé d'aluminium en polyisobutylène (PIB) pour le raccordement à la couverture du toit côté avant-toit. Pour une meilleure manipulation lors du collage, le tablier d'étanchéité a un revêtement de butyle sur toute la surface d'un côté, le film de couverture étant divisé au milieu et recouvrant la surface adhésive. La feuille d'étanchéité doit avoir une largeur d'au moins 450 mm et une élasticité d'au moins 60 %.

Système de montage composé des composants principaux :

Plaque en polypropylène PV-VARIO Portrait/ Paysage – PP recyclé et recyclable

Abergements (Alu)

Substitut au plomb (PIB) pour l’étanchéité

Pinces pour modules PV-VARIO

Rubans d'étanchéité – Joint précomprimé

Vis / petits objets

Test Résistance au feu : BROOF T1

##### Remarques techniques préliminaires - ENPHASE - électronique

##### Micro-onduleur Enphase IQ7A, IQ8HC

Micro-onduleur Enphase optimisé pour un module photovoltaïque chacun avec une puissance de sortie maximale de 350VA-380VA et comprenant une prise adaptateur DC.

Spécifications techniques :

IQ7A

##### ENTRÉE (CC)

Compatibilité module typique		60 cellules/120 demi-cellules, 66 cellules/132 demi-cellules, 72 cellules/144 demi-cellules

Aucun ratio DC / AC appliqué et puissance d’entrée maximale. Les modules peuvent être couplés tant que la tension d’entrée maximale n’est pas dépassée et que le courant d’entrée maximal de l’onduleur aux températures les plus basses et les plus élevées est respecté. Consultez la calculatrice de compatibilité sur https://enphase.com/installers/microinverters/calculator.

Tension d'entrée minimum / maximum 		18 / 58 V

Tension d'entrée au démarrage 		33 V

Tension d'entrée nominale 			40,5 V

Tension minimum / maximum du MPP 		38 / 43 V

Tension de fonctionnement minimum /maximum 18 / 58 V

Courant d'entrée maximum 			10,2 A

Courant de court-circuit d'entrée DC maximum 	15 A

Puissance d'entrée maximale 		Plus de 500 W

Configuration du système PV Le côté AC nécessite un fusible de 20 A maximum par circuit

##### SORTIE (AC)

Puissance apparente maximale 		366 VA

Puissance nominale 			349 W

Tension nominale du réseau 			230 V

Tension du réseau minimum / maximum 	184 / 276 V

Courant de sortie maximum 			1,59 A

Fréquence nominale 			50 Hz

Fréquence minimale / maximale 		45 / 55 Hz

Nombre maximal d'unités par circuit monophasé / multiphasé de 20 A 	10 (L+N) / 30 (3L+N)

Selon la norme IEC60364, en utilisant un câble IQ de section 2.5mm² un facteur de sécurité de 1.25 s’applique sur le courant maximum admissible. Le courant maximum alors autorisé dans le câble IQ est de 16A. Le facteur de sécurité appliqué peut varier en fonction des réglementations locales et également en fonction du dispositif de protection contre les surintensités sélectionnées.

Nombre maximal d'unités par section de câble IQ monophasé / multiphasé 	10 (L+N) / 18 (3L+N)

Le « Center Feeding » est la meilleure pratique. Cette recommandation de design permet de maintenir la hausse de tension et la résistance à l’intérieur du câble IQ dans des limites acceptables. Dans les endroits sujets à des tensions réseaux élevées au niveau de la connexion réseau, il peut être nécessaire de réduire le nombre de micro-onduleurs par câble IQ jusqu’à 50%.

Classe de protection (tous les ports) 		II

Distorsion harmonique totale  		<5%

Paramètre du facteur de puissance 		1

Plage de facteurs de puissance 		0,8 (capacitif) - 0,8 (inductif)

Efficacité maximale de l'onduleur 		97,23%

Rendement pondéré en Europe 		96,50%

Topologie de l'onduleur 			Isolé (transformateur HF)

Pertes d'électricité de nuit 			50 mW

##### DONNÉES MÉCANIQUES

Plage de températures de l'air ambiant		-40ºC à +65ºC

Humidité relative 				4% à 100% (condensation)

Classe de surtension du port AC 		III

Nombre de connecteurs DC en entrée (paires) par dispositif de suivi MPP 	1

Type de connecteur DC 			MC4 fabriqué par Staubli

Dimensions (H x L x P) 			212 mm x 175 mm x 30,2 mm (sans support de montage)

Poids (avec plaque de montage) 		1,1 kg

Refroidissement 				Convection naturelle - aucun ventilateur

Boîtier 					Boîtier en polymère résistant à la corrosion et à double isolation de classe II

Notation IP 				Extérieur - IP67

Altitude maximale 				< 2 000 mètres

Valeur calorifique 				37,5 MJ/unité

##### NORMES

Conformité du réseau (avec IQ Relay) 		TOR Erzeuger Typ A, C10/11, PPDS Annex 4, VFR 2019, VDE-AR-N 4105:2018, CEI 0-21, NEN1010, EN 50549-1, UNE206007-1/2

Conformité du réseau (sans IQ Relay) 		G98, G98 NI, G99, G99 NI, G100

Sécurité 					EN CEI 62109-1, EN CEI 62109-2

CEM 					EN CEI 61000-3-2, 61000-3-3, 61000-6-2, 61000-6-3, EN CEI 50065-1, 50065-2-1

Étiquettes des produits 			CE, UKCA et RCM

Fonctionnalités réseau avancées1 		Limitation de l'exportation de puissance (PEL), gestion du déséquilibre de phase (PIM),

détection de perte de phase (LOP), contrôle du facteur de puissance Q (U), cos (phi) (P)

Communications des Microinverters 		Courants porteurs de ligne (CPL) 110 – 120 kHz (classe B), bande étroite 200 Hz

1 (Certaines de ces fonctions nécessitent le compteur Envoy-S Metered avec des transformateurs de courant et/ou un Q-Relay installé)

Les appareils fournissent des données en temps réel sur leur état de fonctionnement pour la surveillance à distance. Le logiciel du micro-onduleur peut être adapté aux futures exigences du réseau grâce à la maintenance à distance. La communication avec la passerelle de communication s'effectue via courant porteur en ligne (PLC). La garantie produit des onduleurs est de 25 ans et est valable à condition qu'un IQ Gateway connecté à Internet soit installé.

IQ8HC

##### ENTRÉE (CC)

Compatibilité module typique	54 cellules/108 demi-cellules,60 cellules/120 demi-cellules, 66 cellules/132 demi-cellules, 72 cellules/144 demi-cellules

Aucun ratio DC / AC appliqué et puissance d’entrée maximale. Les modules peuvent être couplés tant que la tension d’entrée maximale n’est pas dépassée et que le courant d’entrée maximal de l’onduleur aux températures les plus basses et les plus élevées est respecté. Consultez la calculatrice de compatibilité sur https://enphase.com/installers/microinverters/calculator.

Tension d'entrée minimum / maximum 		18 / 60 V

Tension d'entrée au démarrage 		22 V

Tension d'entrée nominale 			37,0 V

Tension minimum / maximum du MPP 		29,5 / 45 V

Tension de fonctionnement minimum /maximum 18 / 49 V

Courant d'entrée maximum 			14 A

Courant de court-circuit d'entrée DC maximum 	25 A ; Courant de court-circuit maximal pour les modules (Isc) autorisés à être couplés avec des IQ8 Series Microinverters: 20 A (calculé avec un facteur de sécurité de 1,25 selon IEC 62548)

Puissance d'entrée maximale 		560 W

##### SORTIE (AC)

Puissance apparente maximale 		384 VA

Puissance nominale 			380 W

Tension nominale du réseau 			230 V

Tension du réseau minimum / maximum 	184 / 276 V

Courant de sortie maximum 			1,67 A

Fréquence nominale 			50 Hz

Fréquence minimale / maximale 		45 / 55 Hz

Nombre maximal d'unités par circuit monophasé / multiphasé de 20 A 	9 (L+N) / 27 (3L+N)

Selon la norme IEC60364, en utilisant un câble IQ de section 2.5mm² un facteur de sécurité de 1.25 s’applique sur le courant maximum admissible. Le courant maximum alors autorisé dans le câble IQ est de 16A. Le facteur de sécurité appliqué peut varier en fonction des réglementations locales et également en fonction du dispositif de protection contre les surintensités sélectionnées.

Nombre maximal d'unités par section de câble IQ monophasé / multiphasé 	8 (L+N) / 18 (3L+N)

Le « Center Feeding » est la meilleure pratique. Cette recommandation de design permet de maintenir la hausse de tension et la résistance à l’intérieur du câble IQ dans des limites acceptables. Dans les endroits sujets à des tensions réseaux élevées au niveau de la connexion réseau, il peut être nécessaire de réduire le nombre de micro-onduleurs par câble IQ jusqu’à 50%.

Classe de protection (tous les ports) 		II

Distorsion harmonique totale  		<5%

Paramètre du facteur de puissance 		1

Plage de facteurs de puissance 		0,8 (capacitif) - 0,8 (inductif)

Efficacité maximale de l'onduleur 		97,4%

Rendement pondéré en Europe 		96,8%

Topologie de l'onduleur 			Isolé (transformateur HF)

Pertes d'électricité de nuit 			50 mW

##### DONNÉES MÉCANIQUES

Plage de températures de l'air ambiant		-40ºC à +65ºC

Humidité relative 				4% à 100% (condensation)

Classe de surtension du port AC 		III

Nombre de connecteurs DC en entrée (paires) par dispositif de suivi MPP 	1

Type de connecteur DC 			MC4 fabriqué par Staubli

Dimensions (H x L x P) 			212 mm x 175 mm x 30,2 mm (sans support de montage)

Poids (avec plaque de montage) 		1,1 kg

Refroidissement 				Convection naturelle - aucun ventilateur

Boîtier 					Boîtier en polymère résistant à la corrosion et à double isolation de classe II

Notation IP 				Extérieur - IP67

Altitude maximale 				< 2 000 mètres

Valeur calorifique 				37,5 MJ/unité

##### NORMES

Conformité du réseau (avec IQ Relay) 		C10/11, EN 50549-1

Sécurité 					EN IEC 62109-1, EN IEC 62109-2

EMC 		EN IEC 61000-3-2, 61000-3-3, 61000-6-2, 61000-6-3, EN IEC 50065-1, 50065-2-1, EN55011

Étiquettes des produits 			CE

Fonctionnalités réseau avancées1 		Limitation de l'exportation de puissance(PEL), gestion du déséquilibre de phase (PIM),

détection de perte de phase (LOP), contrôle du facteur de puissance Q (U), cos (phi) (P)

Communications des Micro-onduleurs		Courants porteurs de ligne (CPL) 110 – 120 kHz (classe B), bande étroite 200 Hz

1 (Certaines de ces fonctions nécessitent le compteur Envoy-S Metered avec des transformateurs de courant et/ou un Q-Relay installé)

Les appareils fournissent des données en temps réel sur leur état de fonctionnement pour la surveillance à distance. Le logiciel du micro-onduleur peut être adapté aux futures exigences du réseau grâce à la maintenance à distance. La communication avec la passerelle de communication s'effectue via courant porteur en ligne (PLC). La garantie produit des onduleurs est de 25 ans et est valable à condition qu'un IQ Gateway connecté à Internet soit installé.

- IQ Gateway Passerelle(s) de communication triphasée(s) avec mesure intégrée de la production et de la consommation PV.

Spécifications techniques :

##### EXIGENCES DE PERFORMANCE

Câblé 230 VCA ou 400 V/230 VCA, 50 Hz Protection contre les surintensités de 20 A maximum requise

##### CAPACITÉ

Nombre de micro-onduleurs interrogeables jusqu'à 250

##### DONNÉES MÉCANIQUES

Poids 0,5 kg

Température ambiante -40 à 65 °C, -40 à 46 °C en cas de montage dans un boîtier

Classe de protection du boîtier IP30 pour montage à l'intérieur ou dans un boîtier avec classe de protection du boîtier IP54 (ou supérieur)

Altitude du site d'installation jusqu'à 2000 m au-dessus du niveau de la mer

Ports USB Deux ports USB 2.0, détection automatique, réglage automatique de la vitesse

##### OPTIONS DE CONNEXION INTERNET

WLAN 802.11 b/g/n intégré (2,4 GHz, 5 GHz)

[Câble Ethernet en option, 802.3, Cat5E (ou Cat 6) UTP ]

[cellulaire, modem cellulaire]

##### CONFORMITÉ

Conformité CEI/EN 61010-1:2010, EN50065-1, EN61000-4-5, EN61000-6-1, EN61000-6-2

La passerelle de communication fournit des données sur la production PV et la consommation d'énergie pour le logiciel de surveillance et d'analyse à distance. Avec des options de mesure de la production et de surveillance de la consommation, la passerelle de communication est la plate-forme pour la gestion complète de l'énergie et l'intégration avec le stockage sur batterie. La communication interne entre les micro-onduleurs et la passerelle se fait via le câble solaire. La communication externe peut avoir lieu via WLAN, Ethernet ou communications mobiles. La garantie produit pour la passerelle de communication est d'au moins 5 ans.

Des licences gratuites pour les logiciels de surveillance et d'analyse à distance basés sur des applications Web, Android ou iOS font partie de l'offre.

- Relais Q Relais Q triphasé pour dispositif de déconnexion du réseau avec coupleur de phase en cas de panne du réseau. Réenclenche automatiquement le système dès que les conditions normales de fonctionnement dans le réseau sont rétablies.

Spécifications techniques :

Plage de tension de fonctionnement AC 85 à 265 VAC

Tension d'entrée nominale (Vnom ) 230 / 240 Veff

Fréquence nominale 50 Hz

Temps d'acquisition tension et fréquence en fonctionnement normal 100 ms (5 cycles de 50 Hz chacun)

Nombre d'entrées de tension surveillées 3 max. - également configurables pour un fonctionnement en 2 phases et en 1 phase

Nombre de micro-onduleurs par phase 19 max.

Nombre de relais Q par système 20 max.

Sortie relais 4 pôles, normalement ouvert (L1, L2, L3 et N)

Puissance de sortie ou capacité de commutation maximale 6 kVA par conducteur extérieur

Puissance de sortie typique 230 / 240 Veff, 25 A

Consommation électrique 18VA

LED 4 LED rouges/vertes : 3 pour le déclenchement de sous/surtension, 1 pour l'indication de sous/surfréquence et la détection de courant continu (CC)

Montage sur rail DIN 35 mm (standard)

Combinaison de surtension - sortie L1-N (1 kV 2 Ω)

Plage de température de fonctionnement -40°C à 50°C

Classe de protection IP : IP 20 (utilisation uniquement dans un environnement protégé)

Humidité relative 0 - 95 % (sans condensation)

Conformité CEI 61010, EN 61010-1, EN 61010-2-030, CEM CEI 61326, BS EN 50065-1 & 2-2, BS EN 61326-1&2, BS EN 61000-3-11&12

##### 1.1.1 	Système photovoltaïque - système complet PV-VARIO

Système photovoltaïque CREATON PV-VARIO avec une puissance totale d'env. [...] kWc dans la disposition des [...] modules PV les uns au-dessus des autres et [...] des modules PV les uns à côté des autres. Les modules PV peuvent être montés en mode portrait (ou paysage à l'avenir, à une date à déterminer).

L'installation photovoltaïque ne doit pas dépasser [...] mm parallèlement aux chevrons ou aux accotements et [...] mm parallèlement au faîtage ou à l'avant-toit. La livraison comprend tous les composants nécessaires à l'installation sur le toit, ainsi que les composants électroniques pour le raccordement au secteur, y compris l'installation du système PV / côté toit, l'acheminement des câbles vers le boîtier de distribution de la maison, le raccordement électrique et l'enregistrement et configuration du système PV ne sont pas inclus.

Quantité : …………… pcs	Prix : …………….. € 	Prix Brut : ………………….€

##### 1.1.2 	Raccordement électrique du système PV-VARIO, by CREATON TERREAL

Enregistrement de l'installation PV auprès de l’exploitant du réseau, acheminement des câbles des lignes d'alimentation du câble Q et du câble de mise à la terre pour la distribution électrique ou pour la liaison équipotentielle. Installation de tous les composants contenus dans le kit électrique dans le boîtier de distribution et connexion des lignes d'alimentation du câble Q, ainsi que l'enregistrement et la configuration en ligne du système PV à l'aide de l’application Enphase Installer sur la plate-forme d'installation Enphase

Description : …………………….………	Prix : …………….. € 	Prix Brut : ………………….€

Informations supplémentaires

Ce texte pour cahier des charges remplace toutes les éditions antérieures. La société CREATON TERREAL se réserve le droit de modifier cette fiche d'information sans préavis. Le lecteur doit toujours s'assurer de consulter la version la plus récente de cette documentation. Aucune modification ne peut être apportée à ce texte sans autorisation.

Ce texte pour cahier des charges est seulement valable pour des applications en Belgique, au Pays-Bas et au Grand-duché de Luxembourg ; pour des applications hors de cette région, il est nécessaire de contacter le Technical Service Center de CREATON.

Plus d’informations techniques peuvent être retrouvées dans la documentation CREATON TERREAL et sur le site web CREATON TERREAL.

# Footnotes

CREATON TERREAL Benelux sa

Generaal De Wittelaan 9/12

B - 2800 Mechelen

Belgique

info@creaton.be

www.creaton.be www.creatonterrealbenelux.be

RPM 0701.968.313, Bruxelles – TVA BE 0701.968.313 – Numéro compte bancaire KBC BE12 7360 4995 7892